## Slide 1: Laboratorium sygnałów medycznych
dr inż. Krzysztof Dorywalski

## Slide 2
Sygnały

## Slide 3: Pojęcie sygnału
Sygnał – proces zmian w czasie pewnej wielkości fizycznej lub stanu obiektu fizycznego
Sygnał – to abstrakcyjny, matematyczny model zmienności dowolnej mierzalnej wielkości w funkcji argumentu t, generowanej przez zjawiska fizyczne lub systemy

## Slide 4: Klasyfikacja sygnałów
ze względu na przewidywalność ewolucji w czasie sygnały dzielimy na deterministyczne i stochastyczne (losowe)
ze względu na dziedzinę określoności sygnały dzielimy na ciągłe w czasie (określone na całej osi (-∞, ∞), dodatniej półosi [0, ∞) lub odcinka [t1, t2] osi czasu) oraz sygnały dyskretne w czasie najczęściej oddalone od siebie w jednakowo oddalonych od siebie chwilach tn = nTS, gdzie TS jest okresem dyskretyzacji

## Slide 5: Klasyfikacja sygnałów – przykłady

## Slide 6: Klasyfikacja sygnałów
ze względu na czas trwania sygnały dzielimy na sygnały o nieskończonym czasie trwania i skończonym czasie trwania (impulsowe)

## Slide 7: Klasyfikacja sygnałów
Sygnały przyczynowe – sygnały, które nie istnieją dla ujemnych wartości czasu, lub których wartość dla ujemnego czasu jest równa zeru
Sygnały nieprzyczynowe – sygnały, które istnieją dla ujemnych wartości argumentu (czas)

## Slide 8: Klasyfikacja sygnałów
Sygnały energii – sygnały o skończonej energii:
  Sygnały o skończonym czasie trwania
  Sygnały o nieskończonym czasie trwania, lecz tłumione
Sygnały mocy – sygnały o nieskończonej energii, lecz ograniczonej mocy
Ze względu na wartość energii i/lub mocy:
Ze względu na okresowość
Sygnały okresowe
Sygnały nieokresowe

## Slide 9: Sposoby opisu sygnałów
Argument sygnału – najczęściej oznaczany literą t i traktowany jako czas, który może być ograniczony jakimś przedziałem T = [t1, t2]
Wartość chwilowa – mierzona w jednostkach właściwych dla danej wielkości, np. u(t1)
Funkcja przebiegu sygnału – np. u(t), i(t), f(t) opisująca przebieg sygnału
Specyficzne aspekty sygnałów okresowych
  Składowa harmoniczna
  Amplituda
  Okres, pulsacja, częstotliwość
  faza

## Slide 10: Parametry sygnałów analogowych

## Slide 11: Parametry sygnałów analogowych

## Slide 12: Parametry sygnałów analogowych
Energia
Moc średnia
Moc średnia sygnału okresowego

## Slide 13: Parametry sygnałów analogowych
Jeśli 0 < Ex < ∞, to sygnał x(t) jest sygnałem o ograniczonej energii
Jeśli 0 < Px < ∞, to sygnał x(t) jest sygnałem o ograniczonej mocy
Wnioski?

## Slide 14: Parametry sygnałów analogowych
Moc sygnałów o ograniczonej energii jest równa zeru
Energia sygnałów o ograniczonej mocy jest nieograniczona
Każdy sygnał impulsowy ograniczony w amplitudzie jest sygnałem o ograniczonej energii
Sygnały o nieskończonym czasie trwania mogą być o ograniczonej energii bądź o ograniczonej mocy
Sygnały o ograniczonej mocy i ograniczone w amplitudzie są sygnałami o nieskończonym czasie trwania

## Slide 15: Sygnały analogowe - przykłady

## Slide 16: Wielkości charakteryzujące impulsy

## Slide 17: Sygnały analogowe - przykłady

## Slide 18: Sygnały analogowe - przykłady

## Slide 19: Sygnały analogowe - przykłady

## Slide 20: Sygnały analogowe - delta Diraca

## Slide 21: Sygnały analogowe - delta Diraca
związek delty Diraca ze skokiem jednostkowym
właściwość filtracji